Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии

Юридический адрес: 428020,  г.Чебоксары, Базовый проезд, д.22а. Тел.: (8352) 63-78-58, 63-79-01.

Аттестат аккредитации Госстандарта России в системе САРК №41012-93/06 действителен до 30.08.2009 г.

я служебного 
пользования

Экз. № ____

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды 
Чувашии по радиоэкологическому 
мониторингу территории Чувашской 
Республики за 2007 год

Чебоксары
2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. Мониторинг окружающей среды	3

1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)	4

1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий	4

1.3. Радиологический мониторинг воды	5

1.3.1. Определение радона в воде	5

1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды	5

1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды	6

1.3.5. Радиохимические исследования проб воды	6

1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды	6

1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков	7

1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства	8

2. Радиационная экспертиза	10

2.1. Исследование строительных материалов	10

2.2. Исследование продукции лесного хозяйства	10

2.3. Исследование продуктов питания	11

3. Индивидуальная дозиметрия	11

4. Радиационно-гигиенический паспорт республики	12

5. Участие в мероприятиях ГО	12

6. Образовательная деятельность	12

7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов	12

8. Публикации……………………………………………………………………………………...12

9. Заключения и выводы…………………………………………………………………………..13

Литература	14

# ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Чувашский республиканский радиологический центр» (ЧРРЦ), созданный 17 сентября 1992 года, осуществляет централизацию и координацию радиологических исследований на территории Чувашской Республики. Основной задачей ЧРРЦ является проведение на современном научно-техническом, методическом уровне комплекса радиологических исследований различных объектов внешней среды. Персонал центра имеет необходимую квалификацию и опыт работы в области радиологических исследований. ЧРРЦ оснащен необходимыми средствами измерений и вспомогательным оборудованием, обеспечен нормативными и методическими документами. В ЧРРЦ имеются лаборатории: радиохимическая, радиобиологическая, радиофизическая, метрологическая и ремонтная.

ЧРРЦ аккредитован в системе САРК Госстандарта России как Лаборатория радиационного контроля на право проведения радиационных измерений следующих объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации:

- Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Питьевая вода, столовые минеральные воды промышленного разлива.

- Продовольственное сырье и пищевые продукты.

- Объекты ветнадзора и продукты их переработки. Сырье животного происхождения.

- Лесопромышленная продукция. Древесина для продукции промышленного, культурно-бытового и хозяйственного назначения, древесина на корню). Семена древесных и кустарниковых пород. Древесная зелень.

- Фосфорные удобрения и мелиоранты.

- Строительные материалы и минеральное сырье естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Строительные материалы, являющиеся побочным продуктом промышленности. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.

- Территории жилой и промышленной зон. Территории участков застройки. Почва (грунт).

- Здания, помещения производственного, общественного и жилого назначения.

- Воздух рабочей зоны, жилых и служебных помещений.

- Контролируемые объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).

- Твердые строительные, промышленные и другие отходы. Металлолом.

- Персонал, население.

- Объекты внешней окружающей среды: приземный атмосферный воздух, выпадения (осадки), почва, растительность, вода.

- Металлопродукция.

С начала 2007 года ЧРРЦ проделана работа по контролю  за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики, включавшая в себя следующие направления: ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы; определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами; радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов; измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках; радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства; радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания; индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций; обследование помещений; участие в мероприятиях гражданской обороны Чувашской Республики. Полученные результаты измерений используются для ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 1998 №266 и совместного приказа Минздрава, Госатомнадзора и Госкомэкологии России от 21.06.1999 г. №240/65/289.

# 1. Мониторинг окружающей среды

## 1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)

Контроль за МЭД осуществлялся ежедневно на территории ЧРРЦ и в районах Чувашской Республики во время отбора проб. Для измерения использовались приборы ДРГ-01Т, МКС-01Р, ДКС-90, СРП-88. Резких изменений МЭД в течение года не зафиксировано. Значения МЭД находятся в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв/ч (10 – 15 мкР/ч) в зависимости от типа почв и содержания в них природных и техногенных радионуклидов. Очередная метрологическая поверка дозиметрических приборов была проведена в сентябре 2007 г.

## 1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий

В течение 2007 года отбирались пробы почвы на территории районов для составления радиационно-гигиенического паспорта Чувашской Республики. Отобранные пробы измельчались, высушивались и поступали в радиофизическую лабораторию для гамма-спектрометрических исследований. Измерения проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором ДГДК-270 №2467, поверен в ЦМИИ ФГУП "ВНИИФТРИ" Ростехрегулирования, свидетельство №42210.7М523 действительно до 15.11.2008 г. Всего в 2007 г. исследовано 157 проб почвы, обобщенные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Среднее удельное содержание радионуклидов в почвах, Бк/кг

| Район | Калий-40 | Радий-226 | Торий-232 | Цезий-137 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | (m | М | ( m | М | ( m | М | ( m | проб |
| Алатырский | 112,7 | 46,4 | - | - | 6,9 | 4,6 | 33,5 | 5,4 | 8 |
| Аликовский | 482,5 | 66,7 | - | - | 27,4 | 9 | 9,1 | 4,3 | 10 |
| Батыревский | 298,1 | 57,6 | 24,3 | 9,6 | 18,9 | 4,6 | 14,5 | 2,7 | 13 |
| Ибресинский | 340,0 | 51,0 | 43,2 | 14,8 | 47,9 | 4,2 | 17,5 | 3,0 | 14 |
| Канашский | 383,0 | 63,1 | 50,3 | 19,1 | 27,9 | 5,3 | 9,1 | 2,4 | 13 |
| Козловский | 396,7 | 93,0 | - | - | 38,8 | 11,5 | 12,9 | 3,5 | 3 |
| Комсомольский | 453,6 | 62,0 | 85,7 | 24,0 | 17,6 | 8,1 | 9,1 | 6,8 | 3 |
| Красноармейский | 392,0 | 75,8 | 21,0 | 36,3 | 30,6 | 7,4 | 7,9 | 2,8 | 8 |
| Красночетайский | 470,0 | 94,0 | - | - | 27,8 | 7,6 | - | - | 1 |
| Марпосадский | 500,8 | 81,2 | - | - | 24,5 | 8,5 | 11,9 | 5,9 | 4 |
| Моргаушский | 392,7 | 79,4 | - | - | 23,7 | 7,9 | 13,0 | 4,3 | 9 |
| Порецкий | 299,0 | 78 | - | - | 29,0 | 6,0 | 13,0 | 2,4 | 1 |
| Урмарский | 308,0 | 88,0 | - | - | 16,0 | 5,0 | 10,8 | 2,7 | 1 |
| Цивильский | 396,7 | 86,4 | 117,5 | 55,0 | 34,8 | 13,5 | 13,6 | 2,8 | 7 |
| Чебоксарский | 388,2 | 31,6 | 28,8 | 10,2 | 24,0 | 5,7 | 10,1 | 2,0 | 16 |
| Шемуршинский | 390,7 | 79,6 | - | - | 17,5 | 14 | 39,1 | 7,4 | 14 |
| Шумерлинский | 343,3 | 71,9 | - | - | 20,0 | 9,0 | 11,9 | 4,2 | 14 |
| Ядринский | 324,5 | 70,2 | - | - | 23,2 | 5,2 | 13,5 | 4,2 | 8 |
| Яльчикский | 442,6 | 69,9 | 19,2 | 5,2 | 30,3 | 6,2 | 10,3 | 3,6 | 10 |
| Среднее по республике | 369,9 | 67,0 | 38,4 | 14,7 | 25,8 | 7,4 | 15,0 | 3,8 | 157 |

Наиболее важным является содержание техногенного изотопа цезий-137, который создал радиоактивное загрязнение территории республики, особенно в южных районах, в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиологических исследований в 2007 году среднее содержание изотопа цезий-137 на территории Чувашской Республики составляет 15,0 Бк/кг или 4,5 (= 0,3*15,0) кБк/м2. Максимальное содержание цезия-137 обнаружено в пробах почвы, отобранных в с. Шемурша, Шемуршинского района (167±11 Бк/кг). Содержание изотопа цезий-137 в почвах постепенно снижается с 1986 года в результате естественного радиоактивного распада цезия-137 и миграции его атомов по биологическим цепочкам, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Изотопы калий-40, радий-226, торий-232 являются природными, их содержание в пробах зависит от типа почвы, от объема внесенных минеральных удобрений. При внесении фосфорных удобрений увеличивается содержание радия-226 в почве за счет его наличия в самих удобрениях; при внесении калийных удобрений увеличивается содержание в почве изотопа калия-40

## 1.3. Радиологический мониторинг воды

В течение года проводилось исследование проб питьевой воды на территории Чувашской Республики. Определялось содержание радона-222, полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228, а также суммарная альфа- и бета-активность, проводились гамма-спектрометрические и альфа-спектрометрические исследования на соответствие нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 [16] и НРБ-99 [7].

### 1.3.1. Определение радона в воде

Всего по республике в 2007 году отобрано и исследовано на радон 131 проба воды. Уровень вмешательства (УВi) для радона-222 составляет 60 Бк/л [7]. Определение радона проводилось по методике НТЦ “Нитон”, г.Москва, аттестованной в ЦМИИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ", с помощью комплекта оборудования на основе угольных адсорберов. Данная методика позволяет измерять активность радона по гамма-излучению его дочерних продуктов распада (214Bi, 214Pb), используя сцинтилляционные приборы, например, радиометр РУБ-01П6, свидетельство о поверке от 05.09.2007 г. №42210.7М522 выдано ФГУП "ВНИИФТРИ". Определение содержания радона-222 в пробах воды проводилось с погрешностью не более ±30%.

Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на территории Чувашской Республики составляет 11,0 Бк/л. Максимальная концентрация радона в воде зарегистрирована в колодце д. Новые Котяки Батыревского района (АRn=239(35 Бк/л).

### 1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды

Всего в 2007 году отобрано и исследовано на суммарную альфа- и бета-активность 120 проб воды. Для определения данных показателей использовалась "Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000". Методика основана на концентрировании радионуклидов из объема водной пробы (1-2 л) методом упаривания до сухого остатка [11], измерение скорости счета альфа- и бета- излучения полученного остатка с помощью радиометра, сопоставлении со скоростью счета от образца сравнения с аттестованными значениями активности и расчете суммарной альфа- и бета- активности пробы. Методика предназначена для оценки содержания суммы естественных и техногенных радионуклидов в водах и сравнения полученного результата с контрольными уровнями для питьевой воды (КУ) согласно [6, 15] - 0,1 Бк/л для альфа-излучающих радионуклидов и 1 Бк/л для бета-излучающих радионуклидов. Для уменьшения влияния дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 измерения проводились через 3-10 часов после прокаливания счетных образцов.

Таблица 2

Средние значения 222Rn, суммарной альфа- и бета- активности в питьевой воде, Бк/л.

| Район | Кол-во проб | ( альфа-активность | ( бета- активность | Активность Rn-222 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во проб | Rn-222 |
| Алатырский | 17 | 0,03 | 0,20 | 13 | 4,5 |
| Аликовский | 3 | 0,03 | 0,10 | 6 | 4,0 |
| Батыревский | 2 | 0,01 | 0,38 | 6 | 75,8 |
| Вурнарский | 2 | 0,05 | 0,25 | - | - |
| Ибресинский | 8 | 0,12 | 0,76 | 10 | 4,6 |
| Канашский | 10 | 0,09 | 0,42 | 12 | 5,7 |
| Козловский | 5 | 0,07 | 0,17 | 7 | 5,1 |
| Комсомольский | 4 | 0,15 | 0,24 | 5 | 18,6 |
| Красноармейский | - | - | - | 5 | 11,5 |
| Красночетайский | 6 | 0,01 | 0,15 | - | - |
| Мариинско-Посадский | 6 | 0,05 | 0,28 | 12 | 5,8 |
| Моргаушский | 1 | 0,02 | 0,18 | 6 | 9,3 |
| Порецкий | 3 | 0,06 | 0,59 | 1 | 4,2 |
| Урмарский | - | - | - | - | - |
| Цивильский | 3 | 0,08 | 0,07 | 5 | 8,8 |
| Чебоксарский | 30 | 0,02 | 0,11 | 18 | 8,2 |
| Шемуршинский | 2 | 0,11 | 0,05 | 8 | 7,2 |
| Шумерлинский | 13 | 0,07 | 0,18 | 6 | 2,3 |
| Ядринский | 1 | 0,09 | 0,42 | 4 | 8,6 |
| Яльчикский | 4 | 0,25 | 0,25 | 7 | 8,7 |
| Янтиковский | - | - | - | - | - |
| Среднее | 120 | 0,07 | 0,26 | 131 | 11,0 |

Измерение альфа- и бета- излучения от счетных образцов в радиометре УМФ-2000 выполнялись одновременно. Свидетельство о поверке радиометра УМФ-2000 от 05.11.2007 42030.7М518 выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".

Средние значения по Чувашской Республике: суммарная альфа-активность в воде – 0,07к/л, суммарная бета-активность в воде – 0,26 Бк/л.

### 1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды

Для 12 проб питьевой воды и 22 проб воды открытых водоемов проведены бета-спектрометрические исследования на сцинтиляционном бета-спектрометре «Прогресс» №9429-Б, свидетельство о поверке №42210.7М521 от 05.09.2007 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ". Содержание техногенного радионуклида стронций-90 значительно ниже допустимых по НРБ-99 (УВSr-90 = 5 Бк/л). Среднее значение удельной активности стронция-90 для питьевых вод составляет 0,10(0,10 Бк/л, в воде открытых водоемов - 0,16(0,16 Бк/л. Содержание природного калия-40 значительно выше: для питьевых вод - 0,35(0,10 Бк/л, в воде открытых водоемов – 0,64(0,25 Бк/л.

### 1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды

Для 231 пробы питьевой воды проведены гамма-спектрометрические исследования на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором ДГДК-270 №2467. Техногенные радионуклиды (цезий-137, стронций-90) в воде не обнаружены. Содержание природных радионуклидов не превышает фоновых значений.

УВCs-137 = 11 Бк/л. УВi  для радия-226 и тория-232 меньше предела обнаружения гамма-спектрометра. Для определения этих изотопов требуется применение методик радиохимического выделения и дорогостоящих альфа-спектрометрических исследований.

### 1.3.5. Радиохимические исследования проб воды

В 2007 году проводились радиохимические измерения в воде изотопов свинца-210, полония-210, радия-226, радия-228 в пробах с повышенной суммарной альфа- и бета-активностью проб.

В течение года проведен анализ 14 проб на содержание полония-210 и свинца-210 и 11 проб на содержание радия-226, радия-228. УВi  для полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228  в питьевой воде установлено в НРБ-99 на уровне 0.12, 0.20, 0.50, 0.20 Бк/кг соответственно.

Таблица 3

Удельная активность полония-210 и свинца-210 в пробах питьевой воды (из скважин), Бк/л

| № | Район | Место отбора пробы | Дата отбора пробы | 210Po | 210Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Чебоксары | д. Чандрово | 15.05.2007 | 0,04 | 0,00 |
| 2 | г.Чебоксары | д. Чандрово | 15.05.2007 | 0,03 | 0,00 |
| 3 | Ибресинский | п. Ибреси | 21.05.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Канашский | с. Новые Шальтямы | 22.05.2007 | 0,09 | 0,00 |
| 5 | Чебоксарский | д. Чергаши, скв.№1 | 30.05.2007 | 0,03 | 0,00 |
| 6 | Ибресинский | д. Берёзовка | 21.05.2007 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Канашский | д. Вутабоси | 22.05.2007 | 0,13 | 0,00 |
| 8 | Козловский | д. Янгунькино | 12.09.2007 | 0,01 | 0,00 |
| 9 | Козловский | г. Козловка | 12.09.2007 | 0,02 | 0,00 |
| 10 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №1 | 27.11.2007 | 0,14 | 0,02 |
| 11 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №2 | 27.11.2007 | 0,02 | 0,03 |
| 12 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №3 | 27.11.2007 | 0,03 | 0,00 |
| 13 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №5 | 27.11.2007 | 0,07 | 0,00 |
| 14 | Алатырский | с. Миренки | 26.09.2007 | 0,00 | 0,00 |
|  | Среднее |  |  | 0,04 | 0,01 |

Удельная активность радия-226 и радия-228 в пробах питьевой воды (из скважин), Бк/л

| № | Район | Место отбора пробы | Радий-226 | Радий-228 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Активность | Погрешность | Активность | Погрешность |
| 1 | Алатырский | г. Алатырь, "Волгагеология", скв №11 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | Алатырский | г. Алатырь, "Волгагеология", скв №1 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| 3 | Алатырский | г. Алатырь, "Волгагеология", скв №8 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | Алатырский | д.Алтышево | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| 5 | Шумерлинский | д. Шумерля, РЧВ | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| 6 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №2 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,05 |
| 7 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №3 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 8 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №5 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,05 |
| 9 | Яльчикский | ММППЖКХ , скв №1 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 10 | г.Чебоксары | Чандрово, №1 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| 11 | г.Чебоксары | Чандрово, №2 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
|  | Среднее |  | 0,01 |  | 0,01 |  |

### 1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды

В 2007 году проводились альфа-спектрометрические исследования поверхностных, грунтовых и подземных природных вод на всей территории Чувашской Республики. Всего было отобрано 22 пробы воды общим объемом около 1200 л. При этом определялась удельная активность (А) изотопов урана-234 и урана-238 в Бк/л, а также концентрация (С) урана-238 в мкг/л. Измерения проводились по методике "Альфа - спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах" [1]. Данная методика предусматривает предварительную радиохимическую подготовку проб, включающую в себя концентрирование урана из анализируемых проб, отделение мешающих альфа-излучателей, приготовление электролитическим способом препаратов для измерения на альфа-спектрометре. В качестве альфа-спектрометра использовалась импульсная ионизационная камера, заполненная чистой газовой смесью аргона с метаном (в соотношении 10:1) под давлением 1 атм. (100 кПа). Набор спектра и его обработка проводились на компьютере со встроенной платой аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Свидетельство о метрологической поверке на альфа-спектрометрический комплекс №42210.7М520 от 05.09.2007 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ" .

По результатам измерений превышения действующих нормативов [7, 16] по изотопам урана не было обнаружено. Средняя концентрация урана в воде на территории Чувашской Республики составляет 1,9 мкг/л, средняя удельная активность изотопа урана-238 – 0,03 Бк/л, урана-234 – 0,05 Бк/л.

Необходимо отметить, что отношение активностей изотопов урана-234 к урану-238 изменяется в пределах 1–10, поэтому, если удельная активность урана-238 будет несколько ниже допустимого значения, то содержание урана-234 может оказаться выше уровня вмешательства (УВi), на что часто указывают специалисты Всероссийского института минерального сырья (ВИМС, г.Москва) [2]. Поэтому только с помощью альфа-спектрометрического метода можно достоверно определить содержание урана-234 в воде и по результатам измерения сделать вывод о соответствии воды нормам НРБ-99 [6].

## 1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков

На территории ЧРРЦ ежемесячно отбирались пробы атмосферных осадков, в которых после прокаливания определялись следующие радиоактивные элементы:

- гамма-спектрометрическим методом: калий-40, радий-226, торий-232, бериллий-7;

- бета-спектрометрическим методом: калий-40, стронций-90; суммарная бета-активность;

- радиохимическими методами: цезий-137, стронций-90, свинец-210.

По данным исследований выявлено, что основной вклад в активность атмосферных осадков вносят следующие радионуклиды:

- бериллий-7 (7Be, T1/2 = 53,3 сут.), образующийся в атмосфере под действием космического излучения и солнечной радиации,

- свинец-210 (210Pb, T1/2 = 21,8 лет), который является относительно долгоживущим членом естественного семейства урана-238,

- калий-40 (40К, , T1/2 = 1,26*109 лет), присутствующий повсеместно в биосфере.

В летние месяцы содержание всех радионуклидов в осадках повышается, что обусловлено пылеобразованием, выделением радона-222 из почвы, а также периодическим повышением уровня солнечной радиации в апреле-июне и сентябре. Основной вклад по данным 2007 года в суммарную активность вносит бериллий-7 (66,34%), вклад калия-40 составляет 13,25%, свинца-210 – 3,03%.

Вклад техногенных радионуклидов в общую активность атмосферных осадков  незначителен (0,64%) и не превышает 1 Бк/м2 в год для цезия-137 и стронция-90.

Таблица 4

Содержание радионуклидов в атмосферных осадках за 2006 год, Бк/м2

|  | Радиохимия | Бета- спектрометрия | Гамма- спектрометрия |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Сум. бета | 90Sr | 137Cs | 210Pb | 40К | 7Be |
| декабрь 2006 г. | 0,22 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 1,3 |  |
| январь | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,22 | 0,67 | 10 |
| февраль | 1,11 | 0,06 | 0,02 | 0,67 | 1,1 |  |
| март |  |  |  |  |  |  |
| апрель | 1,48 | 0,09 | 0,01 | 0,79 | 1,46 | 1 |
| май |  |  |  |  |  | 41 |
| июнь | 1,48 | 0,06 | 0,01 | 0,57 | 1,87 |  |
| июль | 2,22 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 1,51 | 15 |
| август | 0,74 | 0,07 | 0,02 | 0,65 | 0,34 |  |
| сентябрь | 2,59 |  |  |  | 3,2 |  |
| октябрь | 2,22 |  |  |  | 2,1 |  |
| ноябрь | 1,11 |  |  |  | 1,35 |  |
| Сумма за год | 13,39 | 0,52 | 0,14 | 3,07 | 14,9 | 67 |
| Отн. вклад | 13,25 | 0,51 | 0,13 | 3,03 | 14,75 | 66,34 |

Присутствие в атмосферных осадках радионуклида 7Be связано с его образованием под воздействием высокоэнергетической радиации, которая проникает в атмосферу Земли из космического пространства и частично с поступлением с солнечным ветром [7]. При взаимодействии этой радиации с ядрами атомов, присутствующих в атмосфере, образуются нейтроны, протоны, пионы, каоны (вторичные космические лучи), а также космогенные радионуклиды, такие, как 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na.

## 1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства

Пробы продукции сельского хозяйства отбиралась в контрольных пунктах (КП). Радиологические исследования проводились радиохимическими методами, при которых определялось:  суммарная бета-активность, содержание изотопов цезия-137, стронция-90, свинца-210, а также содержание стабильного кальция.

Поступившие пробы взвешивались, обугливались, озолялись в муфельной печи при 400(С до постоянного веса. После озоления определялась суммарная бета-активность проб из навески 200 мг. Зола взвешивалась, затем в неё добавлялись носители (стабильные изотопы цезия, стронция, иттрия, свинца, лантана) для химического выделения и определения химического выхода. После растворения золы раствор пропускался через ионообменную смолу. Свинец абсорбировался в смоле, откуда он вымывался азотной кислотой, а затем осаждался в виде бихромата свинца. После отделения от свинца соли цезия осаждались в ферроцианидом калия, растворялись в кислоте и препарат выделялся в виде сурьмянойодида цезия. Соли стронция из раствора осаждались в виде оксалата. Активность стронция-90 определялась по дочернему элементу иттрию-90 с граничной энергией бета-излучения 2,3 МэВ. Бета- активность радиохимически выделенных препаратов определялась на приборах ПСО2-4 со счетчиками СБТ-13.

Анализу подвергались:

- продукция растениеводства: зелень, солома, сено, зерно, картофель, свекла;

- продукция животноводства: мясо, молоко, кости;

- компоненты рационов кормления животных: грубые и сочные корма, концентраты, вода и т.д.

Продукция растениеводства отбиралась два раза в течение вегетации. Одновременно в этих же местах отбирались пробы почвы для определения степени перехода радионуклидов по цепям: почва - продукция растениеводства - продукция животноводства. При этом выявлено, что коэффициенты перехода в звене почва - продукция растениеводства зависят от типа почвы. Максимальный переход радионуклидов наблюдается на дерново-подзолистых почвах (КП2), минимальный на черноземах - (КП1, КП4). Также следует отметить тот факт, что хотя содержание стронция-90 в почве примерно в 10 - 20 раз ниже, чем цезия-137, в продукции растениеводства почти во всех пробах концентрация стронция-90 больше, чем цезия-137. Этот факт объясняется тем, что цезий-137 в почвах основном находится в нерастворимом виде в комплексе с железо и алюмогумусовыми соединениями [8], а стронций-90 в основном находится в растворимом виде и ведет себя аналогично кальцию.

Продукция животноводства отбиралась два раза в год - в летний пастбищный и зимний стойловый. Одновременно отбирались компоненты рациона кормления животных для определения степени перехода радиоактивных изотопов по цепи продукция растениеводства- продукция животноводства. В результате многолетних наблюдений выявлено, что по содержанию радиоактивных изотопов объекты сельского хозяйства можно отнести к трем группам:

- с относительно высоким содержанием радионуклидов - грубые корма (сено, солома), кости;

- со средним содержанием радионуклидов – зелень, мясо, зерно; бобовые культуры, зелень луговая обычно содержат больше радиоактивных изотопов;

- с относительно низким содержанием радионуклидов - молоко, корнеплоды.

В настоящее время наблюдается снижение удельной активности радионуклидов, выпавших с осадками после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., в почве из-за физического распада, миграции их в более глубокие слои, а также из-за перехода в растения. В растениях радионуклиды остаются до своего полного распада, что приводит к радиоактивному загрязнению древесины и даже целых лесных массивов. Такое явление наблюдается особенно в южных районах Чувашской Республики, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению.

Таблица 5

Результаты радиохимического анализа сельскохозяйственных проб, Бк/кг

| Проба | Кол-во проб | Сумбета, Бк/кг | Pb-210, Бк/кг | K-40, Бк/кг | Стабильный Ca, г/кг | Sr-90, Бк/кг | Cs-127, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грубые корма | 8 | 223 | 3,5 | 254,2 | 2,5 | 0,61 | 0,27 |
| Зелень | 6 | 135 | 1,0 | 148,2 | 2,8 | 0,17 | 0,07 |
| Зерно | 16 | 142 | 0,4 | 157,9 | 0,6 | 0,17 | 0,20 |
| Концентрат | 6 | 132 | 0,7 | 152,2 | 1,3 | 0,22 | 0,12 |
| Сено | 12 | 488 | 6,7 | 512,8 | 6,8 | 2,13 | 0,39 |
| Молоко | 10 | 43 | 0,0 | 47,2 | 1,3 | 0,06 | 0,04 |
| Мясо | 4 | 75 | 0,1 | 89,3 | 0,1 | 0,11 | 0,25 |
| Сочные корма | 5 | 155 | 1,3 | 169,4 | 3,8 | 0,51 | 0,14 |
| Корнеклубнеплоды | 6 | 104 | 0,1 | 110,6 | 0,2 | 0,11 | 0,11 |
| Вода питьевая | 2 | 0,1 | 0,02 | 0,12 |  | 0,01 | 0,0004 |
| Грибы | 4 | 74,7 | 0,8 | 65,7 | 2,6 | 0,17 | 46,3 |
| Рыба свежая | 3 | 71 | 0,2 | 99,6 | 3,3 | 0,4 | 0,2 |
| Древесина | 1 | 17 | 0,6 | 15,5 |  | 4,2 | 0,0 |
| Всего | 83 |  |  |  |  |  |  |

Основной вклад в суммарную бета-активность вносит природный изотоп калий-40, который равномерно распределен в биосфере и способен перемещаться в биологических цепочках аналогично стабильному калию (39К).  Результаты исследований показывают, что проб с содержанием контролируемых радионуклидов выше допустимых уровней [16] не обнаружено.

В 2007 г. проведены гамма-спектрометрические исследования 34 проб зерна и зернофуража, 2 проб сырья животного происхождения (пух гусиный). Проб с содержанием цезия-137 выше допустимых значений (370 Бк/кг) не обнаружено.

Таблица 6

Результаты гамма-спектрометрического анализа сельскохозяйственных проб, Бк/кг

| Наименование проб | Кол-во проб | Калий-40 | Радий-226 (дочерние продукты) | Торий-232 | Цезий-137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | +m | M | +m | M | +m | M | +m |
| Зерно и зернофураж | 34 | 144,0 | 55,2 | - | - | 4,5 | 4,0 | 1,9 | 1,8 |
| Сырье животного происхождения | 2 | 50,0 | 50,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 1,6 |

# 2. Радиационная экспертиза

## 2.1. Исследование строительных материалов

Строительные материалы исследовались на содержание в них естественных радионуклидов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 [3] по удельной эффективной активности (Аэфф). В течение года исследовано 95 пробы стройматериалов ( керамзит, отделочные материалы, бетон и др.) По результатам гамма-спектрометрического анализа все исследованные материалы отнесены к I классу с Аэфф< 370 Бк/кг, что позволяет использовать их во всех видах строительства.

Среднее значение Аэфф по исследованным пробам составляет 35,0 Бк/кг. Наибольшее значение Аэфф =98,4±10,0 Бк/кг выявлено в пробе бетона.  Строительные материалы на основе глины (кирпич керамический, керамзит) содержат в себе относительно повышенное количество естественных радионуклидов.

Таблица 7

Результаты измерения удельной эффективной активности строительных материалов

| №№ п/п | Наименование строительных материалов | Количество исследованных проб | Средняя Аэфф, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 18 | 41,1 |
| 2 | Ж/б изделия | 40 | 75,0 |
| 3 | Строительные растворы | 5 | 26,0 |
| 4 | Сталь | 1 | 2,5 |
| 5 | Песок | 5 | 15,0 |
| 6 | Камень стеновой | 8 | 38,0 |
| 7 | Плиты декоративные | 15 | 28,0 |
| 8 | Черепица | 3 | 55,0 |
|  | Общий итог | 95 |  |

## 2.2. Исследование продукции лесного хозяйства

Продукция лесного хозяйства исследовалась на соответствие нормативам СП 2.6.1.759-99 [17] и ГОСТ Р 50801-95 [4]. В течение года на экспертизу поступило 14 проб. Средняя удельная активность радионуклидов: АК-40 = 73±10 Бк/кг, АCs-137 = 1,8±1,8 Бк/кг,           АSr-90 = 1,9±1,9 Бк/кг.

В исследованных пробах содержание изотопов стронция-90 и цезия-137 не превышает действующих допустимых уровней [17] – менее 370 Бк/кг. Вопросу контроля за радиационным загрязнением древесины и изделий из нее до сих пор все еще не уделяется должного внимания поскольку в лесах все еще сохраняется высокое содержание цезия-137 в почве.

## 2.3. Исследование продуктов питания

Продукты питания исследовалась на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 [16]. Всего было исследовано 699 проб продуктов питания. Превышение допустимых значений по [16] не обнаружено. Основной вклад в радиоактивность продуктов питания вносит естественный радионуклид калий-40. Содержание радионуклидов определялось на уровне предела обнаружения приборов за время измерения 1 час: цезий-137 – 2 Бк/кг, стронций-90 – 0,5 Бк/кг. Измерение радионуклида цезий-137 проводилось на гамма-спектрометре по методике «МИ 2143-91 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения   измерений на гамма-спектрометре», утвержденной зам. генерального директора НПО ”ВНИИФТРИ” Ю.И.Брегадзе 28.11.90 г. Измерение радионуклида стронций-90 проводилось на бета-спектрометре по «Методике измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения ПРОГРЕСС», утвержденной директором ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ В.П.Ярына  05.05.96 г.

Таблица 10

Результаты радиологических исследований продуктов питания, Бк/кг

| Наименование | Кол-во проб | Среднее 137Cs | Максимум 137Cs | Среднее 90Sr | Максимум 90Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо | 64 | 1,8 | 2,0 | 0,86 | 1,23 |
| Молоко | 498 | 1,6 | 2,0 | 0,55 | 0,64 |
| Картофель, корнеплоды | 53 | 1,6 | 3,0 | 0,72 | 0,84 |
| Рыба | 9 | 1,8 | 2,0 | 1,26 | 2,30 |
| Яйца | 10 | 1,3 | 1,5 | 0,59 | 0,84 |
| Субпродукты | 2 | 1,7 | 1,9 | 1,25 | 1,98 |
| Другие пищевые продукты | 63 | 1,8 | 2,0 | 0,87 | 1,86 |
| Всего | 699 |  |  |  |  |

# 3. Индивидуальная дозиметрия

В соответствии с ОСПОРБ-99 [10] продолжалась работа по контролю за индивидуальной дозой персонала предприятий и организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующими. Всего было выдано 541 термолюминесцентный индивидуальный дозиметр типа ДТЛ-02 для 88 предприятий и учреждений Чувашской Республики. Измерения проводились на приборе КДТ-02М, свидетельство о поверке №41150.7Ф273 от 15 мая 2007 выдано ФГУП «ВНИИФТРИ». В течение года не было зафиксировано превышения установленного по НРБ-99 уровня облучения персонала (20 мЗв в год). Средняя годовая доза облучения персонала составила 1,07 мЗв.

Персонал ЧРРЦ (15 человек), отнесенный к группе А, также проходил индивидуальный дозиметрический контроль. Средняя годовая индивидуальная доза облучения персонала ГУ «Чувашский Республиканский радиологический центр» за 2007 год составила 1,19 мЗв, коллективная доза – 0,0178 чел.-Зв.

# 4. Радиационно-гигиенический паспорт республики

Для составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики (согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.1998 № 266) отобрано на радиологические исследования с территорий различный районов республики 157 проб почвы, 13 проб воды открытых водоемов и 232 пробы питьевой воды, 66 проб продуктов мяса и мясопродуктов, 498 проб молочных продуктов, 53 пробы картофеля и корнеклубнеплодов, 95 проб строительных материалов. Проведено измерение активностей радионуклидов в отобранных пробах. Обобщенные результаты по группам объектов исследования доведены до администраций районов для составления радиационно-гигиенических паспортов своих территорий. Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики за 2007 год будет оформлен согласно установленным срокам.

# 5. Участие в мероприятиях ГО

На базе ЧРРЦ создано три аварийно-спасательных формирования- звенья разведки для организации разведывательных работ при чрезвычайных радиационных ситуациях.

# 6. Образовательная деятельность

На основании лицензии на образовательную деятельность серия А №148016 от 06.05.2005 г., выданной Министерством образования Чувашской Республики, в течение года проводилась подготовка специалистов организаций и учреждений по следующим направлениям:

-  производственно-радиационный контроль и радиационная безопасность,

-  радиационный контроль металлолома и металлоизделий,

- радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Всего в 2007 году было подготовлено  77 специалистов из 42 организаций.

# 7. Контроль основных эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов

На основании лицензии на право деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих)  №21.01.01.002.Л.000032.09.06 от 21.09.2006 г., выданной в территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по Чувашской Республике в течение года проводилась работа по проверке основных эксплуатационных параметров рентгеновских медицинских диагностических и терапевтических, стационарных и переносных. Всего за отчетный период проверено 37 медицинских рентгеновских аппаратов.

# 8. Публикации

В течении года издано:

- брошюра «Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики»,

- брошюра «Значимые радионуклиды на территории Чувашской Республики ».

# 9. Заключения и выводы

По результатам проведенных в 2007 году радиологических исследований можно сделать вывод, что в настоящее время на территории Чувашской Республики наблюдается относительно благополучная радиологическая ситуация, уточнить которую помогут данные из радиационно-гигиенических паспортов территорий районов республики. В продуктах питания местного производства содержание изотопов цезия-137 и стронция-90 значительно ниже допустимых по санитарным нормам [16].

Содержание цезия-137 в почве постепенно снижается. Средние значения содержания цезия-137 выше по-прежнему в Шемуршинском районе. Повышенные содержания цезия-137 отмечаются в основном на участках, на которых дерн не нарушался с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Максимальная активность в 2007 году зафиксирована в с. Шемурша Шемуршинского района (167 Бк/кг = 50,1 кБк/м2).

Среднее содержание изотопов цезия-137 в продукции растениеводства снизилось до уровней 1985 года.

Эффективная удельная активность радионуклидов в строительных материалах местного производства не превышает 370 Бк/кг, т.е. все они относятся к первому классу и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений [3, 6].

В настоящее время на территории Чувашской Республики работа с радиоактивными веществами большой активности ведется в ФГУП «Чебоксарское производственное объединение  им. В.И.Чапаева», ОАО «Химпром», ГРУЗ «Чувашский республиканский клинический онкологический диспансер», ОАО «Авиалинии Чувашии». ГУ «Чувашский республиканский радиологический центр» Минприроды Чувашии ежегодно осуществляет сбор информации о наличии радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в этих организациях и представляет ее в Центральный информационно-аналитический центр государственного учета и контроля РВ и РАО (ЦИАЦ ГУК РВ и РАО, г.Москва).

Директор ЧРРЦ	С.Е.Скворцов

Зав. радиобилогической 
лабораторией	А.В.Васильев

# Литература

- Альфа-спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах. //Всероссийский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского, М.:1992

- Бахур А.Е. Радиоактивность природных вод //АНРИ. Научно-информационный журнал. Вып.2 (1996/97 г.), С.32-39. М., ГП "ВНИИФТРИ", 1997.

- ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

- ГОСТ Р 50801-95 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов".

- ВП 13.7.13.-99 «Допустимые уровни содержания стронция-90 и цезия-137» (Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового). Утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 5 июня 1999 г.

- СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99.

- Кужевский Б.М. Объект исследований – СОЛНЦЕ // "Наука в России", т.4, 2002, стр 4-11.

- Медведев В.П., Романов Г.Н., Базылев В.В. и др. О влиянии гумуса и аморфных оксидов алюминия и железа на подвижность цезия-137 в почвах //Радиохимия.-1990-№6,-с.113-118.

- Методические указания. Всероссийский центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ. М.:1993

- СП 2.6.1.799-99 «Основные  санитарные  правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.99 г.

- Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности //НПП "Доза", М.:1997

- МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий: Методические указания».– С.-Петербург: "Любавич", 1998. – 29 с.

- Радиационный контроль питьевой воды. Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 17 с.

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24).

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 31 мая 2002 г.).

- СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства". Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99 г.

- СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов»

- СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения". (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.).

- СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.)